职业卫生技术报告网上公示信息表

| 项目名称 | 葡二联合站污水及供热系统改造工程 |
| --- | --- |
| 项目地址 | 大庆市大同区八井子乡以南1.5公里，葡萄花油田北部 |
| 项目性质 | 新建□ 改建□√ 扩建□ 技术改造□ 技术引进□ |
| 项目负责人 | 孟凡立 | 联系电话 | 4499771 |
| 公示信息类别 | 职业病危害预评价□√ 职业病防护设施设计□ 控制效果评价与职业病防护设施验收□ |
| 评价报告编制单位 | 大庆石油管理局职业病防治所 | 项目组成员 | 吴一、陈梅、 刘会娟 |
| 检测日期 | 2021.3.24～3.26 | 检测人员 | 吴一、刘会娟 | 建设单位陪同人 | 孟凡立 |
| 一、项目概况 1#含油污水站设计规模为5000m3/d，本项目拆除已建污油污水泵房1座，原位置新建地面式防爆污油污水泵房1座，泵房内新建强自吸离心水泵2台，拆除1#污水回收水池及污泥泵房，新建1座500m3回收水罐及罐前阀室，对滤罐操作间、3#回收水池池顶及池壁进行改造；拆除3台加热炉，新建2台加热炉，拆除采暖泵房的软化水装置，原地新建1台全自动软化水装置，拆采暖泵房3台循环水泵和2台补水泵，原地新建3台循环水泵和2台补水泵，新建1台旋溶加药器，并配套热工、土建、电力、自控等工程内容。 |
| 二、主要危害因素 本项目存在的职业病危害因素为甲烷、丙烷、液化石油气、溶剂汽油、硫化氢、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫和噪声。 |
| 三、评价结论 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》国卫办职健发[2021]5号“二、采矿业”的“（二）石油和天然气开采业”中“1石油开采”规定，将本项目评定为“职业病危害严重的建设项目”。 |
| 四、评审情况 2021年5月6日，大庆油田有限责任公司质量安全环保部组织3名专家（杜祖荣、侯春杰、梁梅芳）对本项目进行了评审。 评审组认为：评价单位资质和能力符合要求，报告编制分析内容和结果基本准确，符合国家相应职业卫生法律、法规、规范和标准的要求，并形成了专家组审查意见。 大庆石油管理局职业病防治所根据专家组审查意见对报告进行修改完善，并经专家组复核同意后完成报告编制及备案。 |

制表人：吴一                                   制表日期： 2021年6月29日